## Slide 1: 《汇编语言与接口》考试复习
张华平
Email: kevinzhang@bit.edu.cn
Website: http://www.nlpir.org/
@ICTCLAS张华平博士
大数据搜索与挖掘实验室 (wSMS@BIT)
2023-12

## Slide 2: 基本信息
期末考试：星期五(2024-1-5 15:30-17:30) 理教楼207,208
线下
复习范围：
课件及教材相关内容，尤其是重点范围和布置的习题
答疑：
在钉钉群问，我会尽快答，方便更多同学看到
实验报告：
各班学习委员收齐，1.21日各班收齐给助教刘畅。

## Slide 3: 考试题型范围
卷面总分100分，时间120分钟其中：
  单选题一 20道，每道1分，合计20分。
  单选题二10道，每道2分，合计20分；
  多选题 5道，每道2分，合计10分；
  问答题3道，每道5分，合计15分
  读反汇编码回答问题（共15分）
  编程题：（共20分），32位环境下控制台界面或者Windows界面的完整程序

## Slide 4: 简单单项选择题（每道题1分，共40分）
1. 8086 CPU中断号为8的中断矢量存放在( C )。
  A. 0FFFFH:0008H B. 0000H:0008H
  C. 0000H:0020H D. 0020H:0000H
2. 主程序从堆栈传递3个dword型参数给子程序，则子程序的返回指令应该是( )。
  A．RET 12 B．RET 6
  C．IRET D．RET 3
3. 已知AX=0100H，执行指令SHR AX, 3后，AX寄存器的值为（ ）
  A、0020H B、0800H
  C、0400H D、0040H

## Slide 5
32位环境下采用LOOP指令实现循环时，当循环执行前ECX=0时，该循环要执行（ ）次。
  A、0 B、1 C、2^32 D、 2^32-1
2条DDR 400内存条，工作在200MHz频率下，每个时钟可以传送2次64位数据。双通道系统中内存总线的总带宽是多少？
  A、6.4GB B、3.2GB C、6.4Gb D、1.6GB

## Slide 6: 复杂单项选择题（每空2分，共36分）
1、计算机采用的是标准TTL（Transistor-Transistor Logic）。（）为低电平，表示逻辑0。
  A. 0V～0.4V B. -5V～-15V
  C. +5V～+15V D. ＋2.4V～＋5V
2、设BX=0FFFAH，下列指令执行后能使BX =0AH的是（ ）。
  A、NOT BX B、AND BX，0FH
  C、XOR BX，0FFFFH D、OR BX，0FFFFH

## Slide 7: 多项选择题（每空2分，共30分）
计数方式有（ ）可能换一个问法
  A、方式1-可编程单稳态触发器
  B、方式2-脉冲波发生器
  C、方式3-方波发生器
  D、方式4-软件触发选通方式
  E、方式5-硬件触发选通方式
已知变量 (a)=1.0,(b)=2.0, (c)=3.0,当前浮点寄存器栈中，执行下列指令序列后，以下关于运算结果的说法正确的是：（）
序列：fld b / fld c / fmulp st(1),st(0) / fst c
  A、c的值为6.0 B、b的值为2.0
  C、a的值为1.0 D、c的值为3.0

## Slide 8: 问答题
1. 请写出至少4种对EDX寄存器清零的指令。 汇编语言中根据两个无符号数比较结果实现转移的条件转移指令中，有这样一条指令JA/JNBE LABEL(高于/不低于等于转移 cf=0and zf=0) ,JL(SF!=OF)/JG(ZF=0 and SF=OF)，其对标志位的测试条件是什么？解释该测试条件和功能的对应关系。
3. 如何优化EBX=EAX-30；不允许实现乘法指令，实现Y=X*20
  MOV EBX,EAX; SUB EBX 30==LEA EBX,[EAX-30]
3.已知GDTR=0E003F0003FFH，则全局描述符表的基址是多少？这个全局描述符表有多大，里面有多少个描述符？保护模式下，假定运行分页，运行在LDT上，如何实现 DS:[EBX]虚拟地址如何生成物理地址

## Slide 9: 类似的题最多2分，可查表考察部分字段
2、给定8250,8254,8259格式, ICW1~4 OCW1~3 完成例题8.9 9.6
3、例8.6 8250地址范围为03F8H～03FFH，试编写程序设置发送字符长度为8位，2位停止位，偶校验。
  解答：线路控制寄存器的地址为3FBH（A2、A1、A0 = 011B），控制字应为00011111B。
  参考程序段如下：
  MOV DX, 3FBH ;LCR地址
  MOV AL, 00011111B ;
  OUT DX, AL

## Slide 10: 第1章 微型计算机硬件系统
复习重点：
1.3 内存及存储器访问
  逆序存储；存储器基本概念：字节、字、双字、存储顺序（逆序存放）；LSB=0等
  数据表示：01 FD(错误)0FD
了解掌握：
1.1 微处理器及其性能指标、芯片组、接口等
  主频=外频×倍频
  2条DDR 400内存条，工作在200MHz频率下，每个时钟可以传送2次64位数据，求单/双通道带宽
习题： 1.7-10
200M×2×64÷8 = 3200MB/s = 3.2 GB/s。

## Slide 11: 第2章 微处理器管理模式
复习重点：
2.2 CPU工作模式
  实模式；保护模式（支持多任务和特权级 ；页式存储；段式存储）；虚拟8086模式；特权0（最高，OS）,1,2,3
  通过修改控制寄存器CR0的控制位PE（位0）来实现从实模式切换到保护模式。
2.3 寄存器
  寄存器名称、结构及用途，标志寄存器中CF、ZF、SF、OF、IF、DF的含义及用途。
  保护模式：全局描述符表寄存器GDTR（高32位：基址+16位限长;最多2^13个描述符）；中断IDTR；局部LDTR(16位选择符)；任务TR；任务状态寄存器TSS；段选择符（16位；TI+RPL）

## Slide 12: 第2章 微处理器管理模式
复习重点：
2.4 内存管理
  实模式：分段管理，存储器寻址，20位物理地址的计算，段地址*10+offset。
  保护模式：段描述符（段地址32；限长20；DPL:描述符特权级；页式存储；每页4K）
  虚拟地址到物理地址转换，16bit段选择符+32位offset；页式转换；
  PDBR:页目录基址寄存器；分页机制(10bit页目录索引+10位页表索引+12bit页面索引)

## Slide 13: 第2章 微处理器管理模式
了解掌握：
2.5 任务
  任务状态段TSS；门（系统描述符；调用门；任务门）
2.6 保护
  数据访问的保护；对程序的保护；对输入输出的保护
  数据访问：DPL ≥ MAX(CPL, RPL)； CPL是当前正在运行的程序的特权级（CS）；DPL是描述符特权级；RPL是请求特权级。
  段间调用或跳转，需要检查限长，特权级CPL和DPL
    CPL=DPL，允许跳转和调用。CPL<DPL，禁止。CPL>DPL，此时要检查段描述符的C位。如果C位为1，表示这是一致代码段,允许跳转和调用。
习题： 2.5;2.9;2.15（GDTR）;2.24;图2-40,41,42

## Slide 14: 第3章 指令系统
重点复习：
3.1数据寻址方式；
3.2数据运算指令
3.3程序控制指令
了解掌握：
3.4 处理机控制指令
3.5 块操作指令
习题： 3.3,3.4,3.6,3.9,3.24

## Slide 15: 需要掌握的指令
  熟练掌握MOV指令的操作数限定（适用于大多数双操作数指令），注意部分指令对操作数或结果的特殊要求（以下用红色标注）。
  熟练掌握以下常用指令：
  1.数据传送指令：MOV、PUSH、POP、XCHG、IN、OUT、LEA、PUSHF、POPF
  2.二进制运算指令：ADD（什么时候计算无效？OF，CF）、ADC、INC、SUB、SBB、DEC、CMP、MUL、IMUL SRC、DIV、IDIV
3.逻辑运算指令：AND、OR、NOT、XOR、TEST
AND AL 0FF AND 0F0
PUSH AX ->SP-2

## Slide 16: 需要掌握的指令（续）
  5.移位指令
  SHL、SAL、SHR、SAR、ROL、ROR、RCL、RCR
  6.程序控制指令
  转移指令（JMP及条件转移指令，条件？）、循环指令(LOOP：短转、CX)、子程序指令：CALL、RET、RET n、中断指令：INT n、IRET
  7.处理机控制指令：
  标志操作指令（对IF、DF、CF）及其应用场合、NOP指令
  8.串操作指令及其执行前的准备工作（结合程序片段）
  重复前缀、DF、指针、MOVSB/W/D、STOSB/W/D、LODSB/W/D、CMPSB/W/D、SCASB/W/D
了解：3.4.2

## Slide 17: 第4章 汇编语言程序开发
重点复习：
4.1汇编语言编程基本知识
4.3.3 Windows汇编语言程序设计
4.4 分支与循环程序设计
4.5 浮点运算
fld fst st(i) FPRi
了解掌握：
4.6 程序优化
习题： 4.3,4.4,4.8

## Slide 18: 第4章 汇编语言程序开发
复习重点：
通过上机掌握
Debug的反汇编输出
Windbg的反汇编输出(PROG0412)
实模式，虚拟模式的程序框架

## Slide 19
掌握：
① 熟练掌握数据定义、符号定义、结构定义预置存取伪指令及部分汇编语言操作符
② 熟练编写简单的、完整的汇编语言源程序（注意DOS16、Windows32（控制台及窗口界面）的典型程序框架及其中的伪指令格式、功能、位置）
③ 实现数据的输入输出（INT 21H的1、2、9、0AH功能，printf、scanf、MessageBoxA）
④ 掌握上机操作（DOS16、Windows32常用汇编、连接命令） ⑤熟悉.EXE和.COM文件结构以及主要区别，熟练掌握.EXE结构程序框架。
SEGMENT/ENDS、ASSUME、PROC/ENDP、END、定义数据（DB、DW、DD）、ORG、EQU、＝、结构定义预置存取、.386、.model flat stdcall、invoke、include、includelib等。
算术操作符、返回值操作符(SEG、OFFSET、$)、属性操作符PTR
浮点寄存器FPU;finit;fld;fmul;fst;fcmp;
第4章 汇编语言程序开发

## Slide 20
复习重点：
通过复习本章程序，掌握分支、循环程序设计
具体要求：
1．掌握IF_THEN_ELSE程序设计
2．掌握CASE结构程序设计
3．掌握循环程序基本结构及其程序设计方法
4．掌握统计、查找、插入、删除、排序等程序设计。
第4章 汇编语言程序开发

## Slide 21: 第5章 子程序设计
重点复习：
5.1子程序基本知识
5.2 参数传递
5.5 C语言程序的反汇编
了解掌握：
5.3子程序特殊应用
5.4模块化程序设计
5.6混合编程
习题： 5.1 5.7

## Slide 22: 第5章 子程序设计
重点：
1．熟悉子程序设计方法，综合利用本章及前几章所学知识，进行子程序设计。
2．掌握以下参数传递方法的子程序设计：寄存器、子程序直接访问同模块中的内存变量、[BP+N]方式从堆栈传递参数或参数地址
Cdec StdCall
3．掌握ASCII码←→十进制数、十进制数←→二进制数之间的代码转换程序
4．掌握模块化程序的主、子模块程序结构
5. 掌握EXTRN、PUBLIC伪指令的格式、功能及应用场合。
6．掌握多模块程序设计的上机步骤，注意LINK时与单模块的区别。
7. C语言反汇编：全局变量dword ptr [_i1 (004227b8)]、局部变量dword ptr [ebp-4]、函数、指针
了解：缓冲区溢出攻击原理

## Slide 23: 第6章 存储系统与技术
重点复习：
6.1.1 Cache工作原理：
  局部性原理；贯通查找式；旁路读出式；Cache映射；替换
6.2 DDR读写时序
  图6-12；图6-13
了解掌握：
6.3.4 辅助存储器/扇区编址：<C，H，S>，0≤C≤nC−1，0≤H≤nH−1，1≤S≤nS，则L=[(C×nH + H)×nS]+S–1
FLASH存储介质的有：SSD，USB硬盘
不要求：固态硬盘
习题： 6.1 6.3 6.4 6.8 6.9

## Slide 24: 第7章 总线技术
重点复习：
无
了解掌握：
7.2 PCI：图7-5
7.3 PCI-E总线
7.4 USB总线：图7-15线缆定义；
  USB1.1/USB2.0/USB3.0协议差别？
7.5 I2C总线
习题： 7.6

## Slide 25: 第8章 接口技术
重点复习：
8.1.2 可编程串行通信
  波特率；数据传输效率；线路状态寄存器LSR,线路控制寄存器LCR（格式表不需要背）；例8.5，8.6
  f工作时钟 = f基准时钟 ÷ 除数锁存器 = 波特率 × 16 ；例8.7
8.2 定时和计数及其应用
  图8-26 8254控制字格式（不需要背）；例8.12；8.13；图8-36；图8-37对应的程序
了解掌握：
8.1 概述: RS-232C与TTL
8.3 红外 8.4 Wi-Fi
习题： 8.9；8.12；8.14 图8-35计数,36分频,37级联例题及程序

## Slide 26: 8.1 串行接口及应用
例8.1 在异步串行通信中，其一帧数据格式为1位起始位，7位数据位，偶校验，1位停止位，则发送数据ASCII‘Q’的帧数据是什么？（起始位在左）
ASCII ‘Q’ = 51h（1010001），偶校验时校验位为1。起始位为0，按照低位先行的规则，帧数据为0100010111。

## Slide 27
计数方式
  A、方式1-可编程单稳态触发器
  B、方式2-脉冲波发生器
  C、方式3-方波发生器
  D、方式4-软件触发选通方式
  E、方式5-硬件触发选通方式

## Slide 28: 第9章 中断技术 II
了解掌握：
9.1 中断概述
  中断、异常（故障、 陷阱、中止）
  外部中断，内部中断；可屏蔽中断，不可屏蔽中断
  Intel系列微处理器的对外的中断引脚包括两个申请中断的硬件引脚（INTR和NMI），一个响应INTR中断的硬件引脚（INTA）。除此之外微处理器还有软件中断INT，INTO，INT3和BOUND
9.2 实模式的处理过程
  中断向量表；
9.5【简单了解，不作要求】高级可编程中断控制器
  例题9.6~9.13

## Slide 29: 第9章 中断技术
重点复习：
9.4 可编程控制器8259
  初始化命令字ICW1-4；中断屏蔽操作命令字OCW1-3; 9.3 保护模式中断和异常的处理过程
  只有当系统中有多片8259级联时（ICW1的SNGL位等于0）才需要设置ICW3；2片8259级联，=8*1+7=15个中断；3片8259能够支持的最大中断源数目为8×2+6=22 最多可以支持 8*8+0=64
  CAS2～CAS0：级联信号。由多片8259构成的主从结构中，只有一个主片，一个或多个从片，从片最多有8个。主片和从片的CAS2～CAS0全部对应相连，在中断响应时主片发送从片的标识码（0~7）。在第2个INTA#脉冲期间，只有标识码匹配的从片才把中断类型码送至数据总线。

## Slide 30: 感谢关注聆听！
张华平
Email: kevinzhang@bit.edu.cn
微博：@ICTCLAS张华平博士
实验室官网：
http://www.nlpir.org
大数据千人会